ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства общественной территории

«Культурно-спортивный комплекс»

п. Копылово

2019 г.

Пояснительная записка

Общие сведения

Проектируемый комплекс объединяет на сравнительно небольшой компактной территории объекты спортивного и общественного назначения, а также объекты благоустройства, являясь примером комплексного подхода к решению проблем создания комфортной среды в сельских поселениях.

Основной идеей проекта является создание на свободной от застройки территории объектов спортивного назначения и рекреационного назначения, доступных для общеобразовательной школы, спортивного подросткового клуба, а также населения п. Копылово.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены границы зон различного функционального назначения и зон ограничений.

Территория проектирования обеспечивается необходимой инфраструктурой объектов общественного и спортивного назначения.

Исходя из наличия свободных территорий, архитектурно-планировочных соображений, с учетом комплекса социально-экономических причин и социальных требований, предъявляемых в настоящее время к общественным пространствам, на полное развитие территории проектом определена следующая структура застройки: спортивные объекты и зона отдыха.

Перспективное развитие территории проекта планировки направлено на создание в его границах современного спортивного комплекса, включающего в себя канал для занятий гребным слаломом и различные плоскостные спортивные сооружения, а так же зону отдыха, предназначенную для жителей поселка.

Сегодня стадион комплекса массово используется жителями поселка для игры в футбол, как велотрек и беговые дорожки.

С 2016 года на территории комплекса проводится Международный рафтинг-форум «Белая вода Сибири».

Территория привлекательна для отдыха, рыбалки.

Планировочная структура проектируемой территории соответствует генеральному плану п. Копылово, Томский район, Томская область, утвержденному в 2011 году. Земли проектируемой территории не разграничены. Ориентировочная площадь: 6,35 га. Местоположение (адрес): Россия, местоположение: Томская область, Томский район, п. Копылово, кадастровый квартал 70:14:0203001, земельный участок п. Копылово, ул. Новая, 20а. На проектируемой территории выделены условные границы земельного участка в пределах кадастрового квартала 70:14:0203001. Установление кадастровых границ (межевание территории) будет проводится после утверждения проекта планировки территории.  Проектируемый участок расположен на землях населенного пункта, свободен от застройки, с северо-запада и севера прилегает река Большая Киргизка.

Схема планировки территории

Размещение зон объектов капитального строительства

Исходя из цели разработки проекта основными функциональными зонами являются:

Административно-хозяйственная зона предназначена для размещения объектов административного и коммунально-бытового назначения. В границах зоны располагается административное здание, летние раздевалки с хозяйственными помещениями, уличные санитарные узлы, площадка для сбора мусора.

Зона плоскостных спортивных сооружений. В границах зоны располагаются следующие объекты:

 Стадион;

 Баскетбольная площадка;

 Волейбольная площадка;

 Полоса препятствий длиной 80м;

 Полоса препятствий длиной 86,5м;

 Спортивная площадка с турниками;

 Спортивная площадка с турниками для детей младшего возраста;

 Скалодром.

Зона водных спортивных объектов. В границах зоны расположены:

 Эллинг;

 Трибуны;

 Площадки для судей;

 Площадка с флагштоками и пьедесталом для проведения награждений.

Зона объектов благоустройства занимает наибольшую территорию и включает в себя зеленые насаждения, систему пешеходных дорожек, беседки и другие малые архитектурные формы, предназначенные для отдыха населения п. Копылово.

Веревочный парк располагается в южной части территории проектирования и устанавливается на существующие деревья (сосны).

Лыжня протяженностью 990м располагается по периметру участка проектирования и частично выходит за условную границу проектирования.

Река. На участке реки устраивается гребной канал для проведения тренировок и соревнований по гребному слалому. В северной части участка проектирования на реке располагается дамба, также в обход дамбы устраивается обводной канал перед дамбой. Над водой на тросах устанавливаются ворота.

Зона улично-дорожной сети включает в себя основной въезд на участок расположенный с юга, парковку на 20м/мест и технический проезд в северной части участка проектирования.

Зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- прибрежная защитная полоса шириной 30м.

- водоохранная зона реки шириной 200м.

Развитие систем транспортного обслуживания

С южной стороны организован общедоступный въезд на участок проектирования. С северной стороны участка в пешеходной доступности находится остановка общественного транспорта.

Развитие инженерно-технического обеспечения

Энергоснабжение

Энергоснабжение предусматривается от существующих сетей п. Копылово.

Водоснабжение

Водоснабжение объектов осуществляется от существующих сетей п. Копылово.

Водоотведение

Водоотведение осуществляется в центральную канализацию. На перепаде рельефа устанавливается насосная станция.

Ливневая канализация

Отвод дождевых и талых вод с дорог предусматривается в локальные очистные сооружения.

Отвод с участка предусматривается растеканием на рельеф.

Теплоснабжение

Теплоснабжение административного здания предусматривается от индивидуальной котельной.

Связь

Ближайшие распределительные сети телефонизации и радиофикации находятся на территории пос. Копылово.

Реализация проекта разбита на этапы:

2020 год

1. линия освещения лыжни, протяженностью 990м, периметра стадиона.

2. Парковка

В южной части участка предусматривается парковка на 20м/мест для посетителей спортивного объекта.

3. Въезд на участок проектирования

С южной стороны организован общедоступный въезд на участок проектирования. С северной стороны участка в пешеходной доступности находится остановка общественного транспорта.

4. Спортивная площадка с резиновым покрытием с турниками для младшего возраста

2021 год

1. Веревочный парк

Располагается в южной части территории проектирования и устанавливается на существующие деревья (сосны).

2. Озеленение

Зеленые насаждения общего пользования проектируемой территории организуются как единая система пешеходной и транспортно-пешеходной планировочной структуры.

В проекте предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений - сосна, береза. Вырубке подлежат малоценные породы кустарников - тальник. В дополнение к существующему озеленению предусматривается высадка кустарников: барбарис обыкновенный, дерен кроваво-красный, калина, рябина и др.

Посадка декоративных газонов, парковых газонов.

3.  Благоустройство:

- благоустройство родника,

- благоустройство отводного канала родника,

- мост через отводной канал родника

- обустройство пешеходных зон (лыжни) на спуске к роднику

2022 год

- эллинг

- трибуны

- площадки для судей

- площадка с флагштоком и пьедесталом для награждения

- беседки

2023 год

- инженерно – техническое обеспечение

- гребной канал

2024 год

- административное здание

- летние раздевалки