ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ

Глава Копыловского сельского поселения Томского района Томской области

А. А.Куринский

«	»	2022 г.

Схема водоснабжения и водоотведения Копыловского сельского поселения

Томского муниципального района Томской области на период с 2014 до 2033 года

Актуализация на 2022 год Пояснительная записка ПСВВ.70-14.001.000

Муниципальныйконтракт:№МКВВ-ВС-20-22от03.06.2022г.

Разработчик:Соложенко С.П.

Томск2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ О КОПЫЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ……………………………………………..5

- СХЕМАХОЛОДНОГОВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………………………….8

1.Технико-экономическое состояние централизованных системводоснабжения………………….8

1.1.Структурасистемыводоснабжения………………………………………………………………………………8

1.2.Описание технологических зон водоснабжения………………………………………………………..8

1.3.Состояниеобъектовсистемыводоснабжения…………………………………………………………..9

1.4.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включаяоценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечениянормативов качества…………………………………………………………………………………………………………..11

1.5.Описание существующих технических и технологических проблем,возникающихприводоснабжениипоселения…………………………………………………………………………………………………………….12

- Направленияразвитияцентрализованныхсистемводоснабжения…………………………….14

- Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды…………………….….15

3.1.Общий баланс подачи и реализации воды………………………………………………………………..15

3.2.Описание существующей системы коммерческого и технического учета ипланов по установке приборов учета………………………………………………………………………………………………….17

3.3.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системыводоснабженияпоселения……………………………………………………………………………………………….17

3.4.Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды………………………….18

3.5.Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя  из данныхоперспективномпотреблении………………………………………………………………………….21

3.6.Наименованиеорганизации,котораянаделенастатусомгарантирующейорганизации……………………………………………………………………………………………………………………23

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектовцентрализованныхсистемводоснабжения…………………………………………………………….……..23

4.1.Предложенияпостроительствуиреконструкцииводопроводныхсетей…………….24

4.2.Предложенияпостроительствуиреконструкцииводозаборныхсооружений……………………………………………………………………………………………………24

4.3.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию имодернизациюобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения………………………..25

- Целевыепоказателиразвитияцентрализованныхсистемводоснабжения………………….27

5.1.Показатели качества питьевой воды………………………………………………………………………….27

5.2.Показателинадежностиибесперебойностиводоснабжения………………………….……27

5.3.Показатели энергетической эффективности……………………………………………………………..28

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции имодернизацииобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения…………………………………………………...30

6.1.Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейнпредлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных системводоснабженияприсбросе(утилизации)промывныхвод………………………………………………………………………..30

6.2.Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую средупри реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов,используемыхвводоподготовке……………………………………………………………………………….……..30

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных системводоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………..………………………30

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………….……….31

8. Существенное состояние системы централизованного водоотведения………….………...31

8.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны……………………31

8.2. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения………………………………………………………………....31

8.3. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения поселения………………………………………………………………………………..33

8.4.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоотведении……………………………………………………………………………………………………………………33

9. Направления развития централизованных систем водоотведения……………………………..33

10. Баланс сточных вод в системе водоотведения……………………………………………………………..35

10.1. Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков…………………………………………………………………………………35

10.2. Описание существующей системы коммерческого и технического учёта и планов по установке приборов учёта…………………………………………………………………………………………….35

10.3. Прогнозные балансы поступления сточных вод……………………………………………………35

10.4. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении……………………………………………………………………………………………36

10.5. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации………………………………………………………………………………………………………………………..36

11. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения…………………………………………………………………………37

11.1 Предложения по строительству и реконструкции сооружений по очистке канализационных стоков…………………………………………………………………………………………………..37

11.2. Предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей……….37

12. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения……………………………..38

13. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения………………38

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения……………………………..40

14.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади…………………………40

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,при утилизации осадков сточных вод……………………………………………………………………………………..40

15.Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоотведения………………………………………………………………………………………………………………………..40

СПИСОКРИСУНКОВ

Рис.1.Кадастровыезоны……………………………………………………………………………………………………………………6

Рис.2.Карта-схемаобеспеченности ресурсами подземныхвод в Томскойобласти………………...7

Рис.3.Динамика измененияводопотребления……………………………………………………………………………..17

Рис. 4. Баланс производственных мощностей по максимальным значениям……………………………22

Рис. 5. Баланс производственных мощностей по фактическим значениям……………………………….22

Рис.6. Схема системы очистки и сброса сточных вод п. Рассвет………………………………………………….32

### СПИСОКТАБЛИЦ

Таблица1.ХарактеристикаводозаборныхсооруженийКопыловскогоСП………………………………….9

Таблица 2. Перечень насосного оборудования в п. Копылово…………………………………………………..10

Таблица3.ВодопроводныесетиКопыловскогоСП……………………………………………………………………..10

Таблица 4. Оборудование станции водоочистки в п. Рассвет……………………………………………………..11

Таблица5.Результатыанализовводы…………………………………………………………………………………………….11

Таблица6.БалансводоснабжениявКопыловскомСП……………………………………………………............15

Таблица7.Баланспроизводственныхмощностейс.Копылово………………………………………………….18

Таблица8.Баланспроизводственныхмощностейп.Рассветид.Конинино……………………………18

Таблица 9. Нормативы потребления услуг для населения на 1 человека…………………………………..18

Таблица10.ПрогнознаячисленностьнаселенияКопыловскогоСП…………………………………………..20

Таблица11.Перспективныебалансыхолодноговодоснабженияп.Копылово……………………….20

Таблица 12. Перспективные балансы холодного водоснабжения п. Рассвет и д.Конинино.......…21

Таблица13.ТребуемаямощностьводозаборныхсооруженийКопыловскогоСП,м³/ч……………21

Таблица14.БаланспроизводственныхмощностейповодоснабжениювКопыловскомСП,м³/ч…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

Таблица 15. Расчетный расход воды на пожаротушение……………………………………………………………..23

Таблица16.Оценкаобъемовкапитальныхвложенийвреализациюсхемыводоснабжения...................................................................................................................….25

Таблица17.Целевыепоказателиработысистемыводоснабжения…………………………………………..29

Таблица18.Оборудованиеканализационныхнасосныхстанцийп.Копылово……………………….31

Таблица19.Канализационныесетивп.Копылово………………………………………………………………………31

Таблица20.Характеристикиоборудованияканализационныхочистныхсооруженийп.Рассвет…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

Таблица21.Насосноеоборудованиесистемыцентрализованноговодоотведенияп.Рассвет....................................................................................................................................33

Таблица22.Канализационныесетип.Рассвет……………………………………………………………………………..33

Таблица23. Баланс сточных вод……………………………………………………………………………………………………..35

Таблица24. Прогнозный баланс сточныхвод, тыс.м³………………………………………………………………….36

Таблица25.Баланспроизводственныхмощностейповодоотведению,тыс.м³………………….….36

Таблица26.Мероприятияпоканализационнымсетям……………………………………………………………….37

Таблица27.Оценкаобъемовкапитальныхвложенийвреализациюсхемыводоотведения.......................................................................................................................38

Таблица28.Показателинадёжностииэнергоэффективностисистемыводоотведения………….39

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Схематическое изображение прокладки трубопровода по ул. Комсомольской п.Копылово…………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

Приложение 2. Схематическое изображение прокладки трубопровода в д. Конинино…………….43

Приложение 3. Схематическое изображение прокладки трубопровода по ул. Гагарина п.Копылово………………………………………………………………………………………………………………………………………..…44

Приложение 4. Схематическое изображение прокладки трубопровода по ул. Рабочей п.Копылово…………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

Приложение 5. Схематическое изображение прокладки трубопровода по ул. Строителей п.Копылово…………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

Приложение 6.Схема водопроводных сетей п.Рассвет………………………………………………………………….47

Приложение 7. Схема канализационных  сетей п.Рассвет……………………………………………………………..48

Приложение 8.Схема водопроводных  сетей п.Копылово…………………………………………………………...49

Приложение 9.Схема канализационных сетей п.Копылово………………………………………………………...50

Приложение 10. Расчет нормативных значений потерь воды в централизованной системе водоснабжения п.Копылово………………………………………………………………………………………………….51

Приложение 11. Расчет нормативных значений потерь воды в централизованной системе водоснабжения п.Рассвет, д. Конинино……………………………………………………………………………….52

Приложение 11. Расчет нормативных значений потерь воды в централизованной системе водоснабжения п.Рассвет  (ООО»Сибирская аграрная группа»)…….………………………………….53

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОПЫЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМПОСЕЛЕНИИ

Копыловское сельское поселение Томского района (далее – СП) является муниципальным образованием, образованным Законом Томской области от 12.11.2004 г.

№ 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района» и наделенным указанным законом статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Административным центром Копыловского сельского поселения является п. Копылово. Территория Копыловского сельского поселения включает территории следующих населенных пунктов:

п. Копылово; д. Конинино; п. Рассвет;

д. Постниково; д. Кусково; ж.р. 104 км.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории Копыловского сельского поселения.

При проведении кадастрового зонирования территории поселения выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1, где:

А – номер Томской области в Российской Федерации (70);

Б – номер Томского района в Томской области (14);

В – номер кадастровой зоны (административного района);

: – разделитель частей кадастрового номера.

Кадастровые зоны покрывают территорию поселения без разрывов и перекрытий. Кадастровое деление Копыловского сельского поселения показано на рисунке 1.

Рис. 1. Кадастровые зоны

Поселение имеет централизованную систему водоснабжения II категории согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», оснащенные объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. чел.

На территории Копыловского СП обеспечение централизованным водоснабжением для питьевого, хозяйственно-бытового назначения осуществляется из подземных источников во всех населенных пунктах, за исключением д. Постниково, д.Кусково, ж.р. 104 км, куда осуществляется подвоз воды из п.Рассвет, либо используются индивидуальные скважины.

Набор сооружений системы водоснабжения для водопроводных систем включает в себя водозаборную скважину, водонапорную башню, станции водоочистки, резервуаров хранения чистой воды и водопроводной сетью.

Централизованная система   водоотведения   в   Копыловском   СП   имеется   в   п.Копылово и п. Рассвет.

Система централизованного горячего водоснабжения Копыловского СП имеется в п.Копылово и п.Рассвет. На рисунке 2 изображены модули прогнозных   эксплуатационных   ресурсов подземных вод, л/с·км²:

1 – 0.5-1.0,

2 – 1.0-2.0,

3 – 2.0-5.0;

модули современного водоотбора:

4 – <0.1,

5 – 0.1-0.5;

обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами и современное использование подземных вод:

6 – в верхней части знака – обеспеченность прогнозными ресурсами, м³/сут на человека, в нижней – удельный современный водоотбор, м³/сут на человека.

Современный водоотбор Копыловского СП Томского района ТО меньше 0.1 л/с·км², прогнозный объем ресурсов находится в пределах 0,1-0,5 л/с·км². Обеспеченность прогнозными ресурсами составляет 1,04 м³/сут на человека, удельный современный водоотбор – 0,275 м³/сут на человека.

Рис. 2. Карта-схема обеспеченности ресурсами подземных вод в Томской области.

I.	СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником централизованного водоснабжения Копыловского СП являются подземные грунтовые воды. Глубина отбора воды в поселении от 35 до 120 м.

В настоящее время система ХВ сельских поселений выглядит следующим образом: ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ	ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ

п. Копылово	д. Постиниково

п. Рассвет	д. Кусоково

д. Конинино	ж.р. 104 км

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников. Централизованные системы водоснабжения имеются на территории п. Копылово, п. Рассвет, д. Конинино. В указанных населенных пунктах ведется добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений. В остальных населенных пунктах (д. Постниково, д. Кусково и ж.р. 104 км) водоснабжение потребителей децентрализованное: используются индивидуальные скважины, подвоз воды осуществляется из п. Рассвет.

Централизованная система ХВ имеет следующие характеристики:

–	II категория согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (объединенный хозяйственно-питьевой и промышленный водопровод при численности населения от 5 – 50 тыс.чел.);

–	сети предназначены для хозяйственно-питьевых нужд, тушения пожаров и полива приусадебных участков;

Потребление холодной воды производятся по следующим секторам:

–	культурно-бытовой;

–	производственный;

–	животноводческий;

–	хозяйственно-питьевое.

Централизованное горячее водоснабжение присутствует в п. Копылово и п. Рассвет. ГВС представляет собой закрытую систему в виде двухтрубных сетей от котельных, в которых вода нагревается в теплообменниках и уже по сети подается потребителям.

    - ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения являются подземные воды артезианских скважин, расположенных на территории Копыловского СП. В п.Копылово и п.Рассвет вода при помощи насосов из артезианских скважин подаётся на станции водоочистки, в которых происходит удаление соединений железа и марганца. По остальным химическим показателям исходная вода соответствует норме. Станции водоочистки включают в себя бак-реакторы для окисления растворённого в воде железа и марганца, механических фильтров-осветителей и резервуаров чистой воды. Водопроводная сеть п. Рассвет оборудована водонапорной башней. В д.Конинино, рабочем поселке Лесхоз, микрорайоне БАМ п. Копылово водоочистка отсутствует, поэтому вода из скважин подаётся напрямую в водопроводную сеть. В п. Копылово подача воды  в связи с отсутствием водонапорной башни, производится напрямую насосом из резервуаров чистой воды в водопроводную сеть с использованием преобразователя частоты для поддержания стабильного давления.

В зоне централизованного водоснабжения находится 3 зоны:

1.	п. Копылово;

2.	п. Рассвет;

3.	д. Конинино;

В зоне централизованного ГВС находится 2 зоны:

1.	п. Копылово;

2.	п. Рассвет;

В населённых пунктах д. Постниково, д. Кусково, ж.р. 104 км централизованное водоснабжение отсутствует.

    - СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обслуживание систем централизованного водоснабжения в Копыловском СП Томского района ТО осуществляет ООО «Ресурс» на правах аренды водозаборных и очистных сооружений, водопроводных и канализационных сетей.

Для водоснабжения используются подземные воды 11 артезианских скважин (Таблица 1). Геолого-технические данные разведочно-эксплуатационных скважин отсутствуют. Все скважины, расположенные на территории Копыловского СП, работают на неутвержденных запасах подземных вод.

Таблица 1. Характеристика водозаборных сооружений Копыловского СП

Перечень насосного оборудования представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень насосного оборудования в п. Копылово

Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. Водомеры пьезометры отсутствуют. Наблюдения за отбором ведутся периодически по производительности насоса и времени работы скважины. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Скважины имеют малый дебит, состояние скважин преимущественно удовлетворительное из-за плохого качества воды.

Общая протяженность сетей составляет в п. Копылово - 5358 метров, в п.Рассвет – 15826 метров из них сети АО «СибАГРО» - 9400 метров. Наибольшую протяженность имеют трубопроводы с диаметром 100-150 мм. Сведения о водопроводных сетях приведены в таблице 3.Водоснабжение п. Рассвет осуществляется от скважины, принадлежащей АО «СибАГРО», транспортировку воды осуществляет ООО «Ресурс».

Таблица 3. Водопроводные сети Копыловского СП

Протяжённость сетей ГВС в п. Копылово составляет 3 698 м (в двухтрубном исполнении), в п. Рассвет 2 621 метр. Большая часть сетей ГВС п. Рассвет имеет надземную прокладку, преобладающим в сетях ГВС является условный диаметр труб 80 и 100 мм.

Водопроводные сети ООО «Межениновская птицефабрика» не проходят по территории Копыловского сельского поселения. Юридический адрес - п.Копылово, д. 0, а фактически скважины  находятся по адресу: 4 км автодороги Новомихайловка-Светлый г.Томска и водопроводные сети напрямую идут в п.Светлый.

    - ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ТРЕБОВАНИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА

Водоснабжение Копыловского СП осуществляется от подземных грунтовых вод палеогенового водоносного комплекса. Разрез его представляет многослойную изменчивую толщу песков, песчано-гравийно-галечниковых отложений, алевритов, глин с линзами лигнитов и бурых углей.

В п. Копылово станция водоочистки имеет производительность 48 м³/ч. В п. Рассвет станция водоочистки (собственность АО «СибАГРО») имеет производительность 100 м³/ч.

Таблица 4. Оборудование станции водоочистки в п. Рассвет

| Наименованиеоборудования | Тип,марка | Кол-вовработе | Годмонтажа |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр | ФОВ | 5 | 1975 |
| Воздухосборник | В-6,3 | 1 | 1975 |
| Компрессор | Н-188-2877 | 2 | 1975 |
| Бактерициднаяустановка | БУ | 1 | 1975 |

Лабораторный анализ качества воды (данные 2020 и 2021 г.) в скважинах в целом соответствуют СанПиН 214.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

Сводные результаты анализов качества воды сведены в таблицу 5.

Таблица 5. Результаты анализов воды

    - ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Состояние сетей водоснабжения и водохозяйственного комплекса имеет важнейшее значение для социально-экономического развития Копыловского СП.

1. Централизованным водоснабжением охвачены не все потребители сельского поселения. Отсутствие в д. Постниково, д. Кусково, ж.р. 104 км источников водоснабжения и водопроводов замедляет развитие сельского поселения.

2. Отсутствие приборов учёта воды на подъем воды не позволяет определить реальный объем потребления воды. Ввиду отсутствия приборов учета воды у потребителей, невозможно точно установить их величину. Большую часть неучтенных расходов составляют потери, связанные с авариями, повреждениями трубопроводов. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по установке индивидуальных приборов учета холодной воды не выполняются. Рост норматива потребления воды только может стимулировать установку приборов учета.

3. Первые артезианские скважины установлены в 1969 г., остальные построены в период 1972-1975 г.г. Своевременные текущие или капитальные ремонты не производились, либо проводились в узком направлении для ликвидации поломки. Длительный срок эксплуатации скважин сказывается на состоянии фильтров (подвержены кольматации железистыми соединениями). Также старение скважин отражается на росте гидравлического сопротивления и увеличивает динамический уровень воды.

4. Использование энергоемкого оборудования также приводит к повышенным затратам на электроэнергию.

5. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока.

6.Водопроводной сети на территории Копыловского СП находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки. Ремонт сетей производится на основании устранений аварий и частично с использованием различных материалов по качеству, что не обеспечивает необходимый уровень надежности и бесперебойности системы водоснабжение. Большая часть технической документации отсутствует или не соответствует реальной картине водоснабжения.

7. Водозаборные скважины п. Копылово и д. Конинино не имеют оформленных охранных зон согласно санитарно-эпидемиологической надежности в соответствие с требованиями СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и СанПиН 2.1.41110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основные задачи развития системы водоснабжения Копыловского СП:

1. реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

2.замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

3. строительство источников и сетей водоснабжения в д. Постниково, д. Кусково, ж.р. 104 км;

4. обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства;

5. соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

6. обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

7. разделение тарифа на холодное водоснабжение и водоснабжения с дополнительной очисткой;

8. внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды.

На территории Копыловского СП, распространения вечномерзлых грунтов отсутствуют. Проведение технических и технологических мероприятия по предотвращению замерзания воды не требуется.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Настоящая схема водоснабжения	Копыловского СП разработана сцелью обеспечения охраны здоровья населения, бесперебойногои	качественного водоснабжения путем экономногопотребленияводы,атакжевозможностью подключения дополнительных абонентов к централизованным системам водоснабжения. Дальнейшее развитие систем водоснабжения возможно при реализации инвестиционных программ с использованием программно-целевого метода финансирования мероприятий.

Цели схемы:

1. Охрана здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

2. Повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3. Обеспечение доступности водоснабжения для потребителей;

4. Улучшение инвестиционной привлекательности территории Копыловского поселения.

Задачи схемы:

1. Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства объектов жилищного комплекса и социально-культурного значения (создание резерва) в период до 2033г.;

2. Увеличение объемов оказания услуг по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

3. Улучшение работы систем работы водоснабжения (энергоэффективность, качество, надежность, доступность);

4. Повышение качества питьевой воды для существующих абонентов и подключение новых потребителей;

5. Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Достижение поставленных целей возможно за счет:

1. Реконструкции существующейсистемыводоснабженияремонт,замена, модернизация, автоматизация и т.д.;

2. Строительства	сетей	и	сооружений	для	водоснабжения перспективных потребителей Копыловского СП;

3. Строительства/установки модульных станций водоподготовки в населенных пунктах Копыловского СП;

4. Соблюдения технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1.	ОБЩИЙ БАЛАНС ПОДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ

Объем подъема воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети (Таблица 6). С 2021 г. представлен фактический баланс холодного водоснабжения, на 2023 г. – плановые значения, утвержденные в ДТР ТО.

Таблица 6. Баланс водоснабжения в Копыловском СП

Потери в сетях разделяются на нормативные потери, потери вследствие порывов/утечек, коммерческие потери (хищение, недоначисления).

Рис. 3. Динамика изменения водопотребления

Доля потребления воды ООО «Ресурс» населением с 2021 – 2022г.г. составляет 94,1%  от полезного отпуска, бюджетных организаций – 2,98 %, прочих потребителей – 2,92%. На 2023 год прогнозируется следующая структура потребления: бюджет - 2,68%,  население - 94,19%, прочие -  3,13%.

3.2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ПЛАНОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Информация о количестве и структуре установленных приборов учёта у потребителей отсутствовала в исходных данных. Приблизительная стоимость узла учёта 300 т. р. МКД в п.Рассвет – 21 МКД, в п.Копылово – 40 МКД. Узлов учёта в каждом доме минимум 2 шт. Есть дома в которой нет технической возможности установки ОДПУ. В планах установка приборов учёта не представляется возможным, ввиду финансового состояния предприятия (ООО «Ресурс»).

3.3. АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ И ДЕФИЦИТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Динамика резерва мощностей использования скважин по населенным пунктам Копыловского СП представлены в таблицах 7 – 8. Информация по резервным скважинам отсутствует.

Таблица 7. Баланс производственных мощностей с. Копылово

*плановая величина

Таблица 8. Баланс производственных мощностей п. Рассвет и д. Конинино

*	плановая величина

Дебет существующих скважин п. Рассвет и д. Конинино обеспечивает необходимый объем потребленной воды на хозяйственно-бытовые нужды, имеется резерв  79 % от установленной мощности скважин.

3.4. ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Прогноз увеличения объемов водопотребления выполнен на основе прироста населения с учетом утвержденных нормативов потребления услуг по холодному водоснабжению согласно (Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 (в ред. от 29.08.2019)  (Таблица 9).

Таблица 9. Нормативы потребления услуг для населения на 1 человека

| Степень благоустройства жилыхпомещений | Холодноеводоснабжение,куб.м/мес | Горячееводоснабжение,куб.м/мес | Водоотведение,куб.м/мес |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения с холоднымводоснабжением из уличной водоразборнойколонки | 0,91 | –– | –– |
| Жилыепомещениясцентрализованнымводоснабжением и безцентрализованноговодоотведенияигорячеговодоснабжения | 2,42 | –– | –– |
| Жилыепомещениясцентрализованнымводоснабжениемиводоотведениембезгорячеговодоснабжения | 2,70 | –– | 2,70 |
| Жилыепомещениясцентрализованнымводоснабжениемиводоотведениембез Горячего водоснабжения, имеется ванна | 3,77 | –– | 3,77 |
| Жилыепомещениясцентрализованнымводоснабжением,водоотведениемигорячимводоснабжением | 3,05 | 1,16 | 4,21 |
| Жилыепомещениясцентрализованнымводоснабжением,водоотведениемигорячим водоснабжением, оборудованныеваннамидлиной1500-1700мм,умывальникамиидушем | 5,10 | 3,11 | 8,21 |

Прогноз водопотребления основан на изменении численности населения СП согласно таблице 10.

Таблица 10. Прогнозная численность населения Копыловского СП

| Населенный пункт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Копылово | 2450 | 2521 | 2546 | 2571 | 2596 | 2621 | 2646 | 2671 | 2696 | 2721 | 2746 | 2771 | 2796 |
| п. Рассвет | 1937 | 1978 | 1997 | 2016 | 2035 | 2054 | 2073 | 2092 | 2111 | 2130 | 2149 | 2168 | 2187 |
| д. Конинино | 171 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
| д. Кусково | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| д. Постниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж.р. 104 км | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | 4607 | 4730 | 4780 | 4830 | 4880 | 4930 | 4980 | 5030 | 5080 | 5130 | 5180 | 5230 | 5280 |

Перспективные балансы холодного водоснабжения представлены в таблицах 11 – 12.  Расчет нормативных значений потерь воды в централизованных системах водоснабжения представлены в Приложении 10,11.

Таблица 11. Перспективные балансы холодного водоснабжения п. Копылово

Таблица 12. Перспективные балансы холодного водоснабжения п. Рассвет и д. Конинино

3.5. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ВОДОЗАБОРНЫХ И ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружение выполнялся исходя из прогнозных объемов необходимого месячного подъема воды. Требуемая мощность водозаборных сооружений приведена в таблице 13.

Таблица 13. Требуемая мощность водозаборных сооружений Копыловского СП, м³/ч

Таблица 14. Баланс производственных мощностей по водоснабжению в Копыловском СП, м³/ч

Рис. 4. Баланс производственных мощностей по максимальным значениям

Рис. 5. Баланс производственных мощностей по фактическим значениям

Резерв мощности определен на основании паспортного дебета скважин без учета фактической загрузки. Существующий резерв водозаборных сооружений гарантирует устойчивую надежную работу всего комплекса водозаборных сооружений и дает возможность получать питьевую воду в необходимом объеме.

Расчет расхода воды на пожаротушение от системы водопровода определены в таблице 15 в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа, срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Таблица 15. Расчетный расход воды на пожаротушение

| Наименование | Ед.изм. | Расчет | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчётное количество жителей | тыс.чел. | >1 | <1 |
| Количество одновременных пожаров | шт. | 1 | 1 |
| Расходы воды на наружноепожаротушение: одногопожара(норматив) всего(t-3часа) | л/скуб.м | 10 108 | 5 54 |
| Расход воды на внутреннеепожаротушение(принормативенаодин пожар2струипо5л/с,t-3часа) | куб.м | 216 | 108 |
| Суммарныйрасходводына пожаротушение | куб.м | 324 | 162 |

3.6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ НАДЕЛЕНА СТАТУСОМ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории Копыловского сельского поселения, наделены организация– ООО «Ресурс», эксплуатирующие на правах аренды оборудование водозаборных и очистных сооружений и водопроводные сети.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На объектах системы водоснабжения Копыловского СП системы диспетчеризации и телемеханики не применяются, частотные преобразователи для регулирования производительности насосов не используются.

Первоочередными является реализация мероприятий для определения фактических проблем, недостатков, слабых мест системы водоснабжения:

1. Техническое обследование системы водоснабжения с использованием инструментальных замеров с целью выявления реального состояния объектов, выявления скрытых потерь, определения загрузки работы оборудования и др.;

2. Гидравлический расчет сетей водоснабжения по наиболее аварийным участкам.

3. Установка приборов учета воды на каждой скважине.

Ведение отчётности о фактических авариях, простоях, порывах позволит составить график ремонтных, профилактических работ в зависимости от приоритетности и распределять финансирование.

Учитывая перспективное развития Копыловского СП, потери и неучтенные расходы при транспортировке воды, существующие водозаборные сооружения к 2033 г. имеют достаточный резерв по производительности для фактического варианта развития. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоснабжения.

Для потребителей Копыловского СП в рамках реализации ДЦП «Чистая вода ТО» предусмотреть возможность использования питьевой воды, прошедшей дополнительную водоподготовку в тару потребителя, наряду с существующей системой водоснабжения (точки сбыта бутилированной воды). Также необходимо проводить работу по переводу потребителей на установку индивидуальных приборов учета воды.

4.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Согласно Генеральному плана развития Копыловского СП реконструкция системы водоснабжения подразумевает, что схема хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов будет принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м.

На первую очередь предусматривает строительство новых и закольцовка существующих сетей водоснабжения во всех населенных пунктах поселения. Водоснабжение базируется на отдельных водозаборных скважинах. Развитие водопроводных сетей во всех населенных пунктах поселения.

4.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Необходимо реконструкция станции водоочистки п. Копылово для доведения качества воды до нормативных требований по показателям - железу, марганцу, общей жесткости. В период до 2033 г. требуется замена существующих водопроводных сетей диаметром от 63 мм до 150 мм в п. Копылово – 65 %, в п. Рассвет – 45 %.  Сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. В п. Рассвет  с развитием нового микрорайона по улице Строителей, в связи с отсутствием технической возможности подключения к существующим сетям водопровода, необходимо проложить новую ветку центрального водовода от жилого дома № 6 к существующему микрорайону, для подключения потребителей. Для обеспечения потребителей строящегося микрорайона Раздолье и обеспечения надежности поставки воды потребителям  ул. Гагарина, Морозова, Комсомольская п.Копылово необходимо строительство отдельной водозаборной скважины в период до 2025г. Существующая емкость резервуаров чистой воды 2 шт. по 110 м³ имеющий рабочий объём 160 м³ является критической, так как не имеет суточного запаса потребления воды. В связи с этим требуется установка дополнительно резервуара объёмом не менее 100 м³ для обеспечения надежных поставок.

4.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В связи с тем, что существует большое число методов и подходов к определению стоимости строительства, а также в связи с нестабильностью цен на оборудование и проведение проектно-изыскательных работ, определение полных капитальных вложений, необходимых для реализации настоящей схемы водоснабжения невозможно.

Окончательная стоимость мероприятий определяется на основании сметной документации в зависимости от параметров исходной воды, действительной нагрузки на водопроводные сети и т.д. Результаты определения стоимости приведены в таблице 16.

Таблица 16. Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоснабжения

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По итогам анализа текущего состояния системы холодного водоснабжения Копыловского СП, проведенного в разделе 1, были выявлены основные проблемы функционирования и развития систем, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя из этого, сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития систем.

Данные показатели рассчитываются по Приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014г №162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

5.1. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

По микробиологическим показателям питьевая вода по скважинам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.10749-01, основные недостатки связаны с органолептическими и химическими свойствами воды.

Для Копыловского СП предлагаем выделить следующие показатели качества питьевойводы:

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника водоснабжения распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Для систематизации и контроля данных показателей необходимо разработать и утвердить техническое задание на разработку плана мероприятий «По приведению качества питьевой воды Копыловского СП в соответствие с установленными требованиями на 2018-2031 годы» на основании:

– Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

– Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

5.2.ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Значительной остается утечка воды при транспортировке ее к потребителям вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий в сети.

Недостаточная санитарная надежность систем водоснабжения, высокая изношенность (в ряде случаев до 60% и более) разводящих систем водопроводных сетей, их аварийностьприводят к вторичному загрязнению питьевой воды, создающему угрозу для здоровья населения.

На протяжении последних лет система холодного водоснабжения поселений работает удовлетворительно, аварии на сетях устраняются в нормативные сроки.

К показателям надежности и бесперебойности водоснабжения относятся:

- Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

5.3.ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Данные показатели включены в производственные программы организаций, функционирующие на территории Копыловского сельского поселения в сфере холодного водоснабжения, и утверждаются ежегодно в Департаменте тарифного регулирования Томской области:

- Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника водоснабжения распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%

- Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

- Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед. в год/км

- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

- Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/м³

- Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/м³

Перечисленные целевые показатели системы водоснабжения сведены в таблицу 17.

Таблица 17. Целевые показатели работы системы водоснабжения

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЙ БАССЕЙН ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ СБРОСЕ (УТИЛИЗАЦИИ) ПРОМЫВНЫХ ВОД

На территории сельского поселения сброс (утилизации) промывных вод осуществляется в централизованную систему водоотведения,  что приводит к загрязнению сточных вод  по показателю железо (общее). Выделение данного компонента при существующей технологии очистки сточных вод не предоставляется возможным. Планируется строительство очистных сооружений для очистки промывных вод.Для решения проблем с загрязнением сточных вод предлагаем строительство площадок -шламонакопителей, оснащенных дренажем с отводом осветленной водой в ближайший водный поток.

6.2. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНАБЖЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВОДОПОДГОТОВКЕ

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории Копыловского сельского поселения не производится. Склады химических реагентов для прочих целей отсутствуют.

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реагентами не требуется.

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории	Копыловского сельского поселения бесхозяйных объектовцентрализованных систем водоснабжения не выявлено.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ СБОРА, ОЧИСТКИ И ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

На территории Копыловского СП канализационные сети имеются только в п.Копылово и п. Рассвет.

По сути, в сельском поселении две эксплуатационные зоны. Первая в п. Копылово, её обслуживанием на правах аренды занимается ООО «Восточная компания», вторая зона в п. Рассвет, её эксплуатацией и обслуживанием занимается ООО «Ресурс».

В п. Копылово отсутствуют собственные очистные сооружения. КНС качает стоки на городские КОС в п. Светлый.

В п. Рассвет КНС качает стоки на собственные очистные сооружения.

  - ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И СЕТЕЙ, СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ ИХ ИЗНОСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТВОДА И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В п. Копылово система включает в себя канализационные сети и КНС. Канализационная станция 1971 года постройки. Производительностью 90 м³/час. Канализационная насосная станция включает в себя два насоса типа СМ90/85 (в том числе один резервный) и один насос типа Гном 10-10. Характеристики оборудования канализационной насосной станции приведены в таблице  18.

Таблица 18. Оборудование канализационных насосных станций п. Копылово

| Тип,марка | Количество | Частотавр.,об/мин. | Мощность,кВт | Подача,м3/ч | Напор,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ90/85 | 2(1) | 3000 | 30 | 90 | 85 |
| Гном10-10 | 1 | 3000 | 1,1 | 10 | 10 |

Общая протяженность канализационных сетей составляет 7 582 м. Структура канализационных сетей приведена в таблице 19.

Таблица 19. Канализационные сети в п. Копылово

В п. Рассвет организована система централизованного водоотведения. Система включает в себя канализационные сети и канализационные очистные сооружения. Схема системы очистки и сброса сточных вод показана на Рис. 6.

Канализационная станция 1986 года постройки. Станция очистки сточных вод также 1986 года постройки производительностью 58 м³/час.

Рис. 6. Схема системы очистки и сброса сточных вод п. Рассвет

Характеристики оборудования канализационных очистных сооружений приведены в таблице 20.

Таблица 20. Характеристики оборудования канализационных очистных сооружений п.Рассвет

| Наименованиеоборудования | Тип,марка | Кол-во | Объем,м3 | Годмонтажа | Годкап.ремонта | Производительность,м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решетка | неподвижн.,ручн. | 1 |  | 1971 |  | 58,2 |
| Песколовка | горизонт. | 1 |  | 1971 | 1994 | 58,3 |
| Первичныеотстойники | 2-хярусн.радикальный | 6 | 468 | 1971 |  | 58,3 |
| Вторичныеотстойники | горизонт. | 2 | 288 | 1976 |  | 58,3 |
| Биофильтр | капельный | 4 | 450 | 1971 | 2000 | 58,3 |
| Отстойник | вторичный-конт. | 2 | 105 | 1971 |  | 58,3 |
| Иловыекарты | наестеств.осн. | 11 | 43,2 | 1971 |  |  |
| Песковыекарты | наестеств.осн. | 2 | 43,2 | 1971 |  |  |
| Хлораторнаяустановка | гипохлориткальция | 1 |  |  |  | 58,3 |

Характеристики насосного оборудования системы водоотведения п. Рассвет приведено в таблице 21.

Таблица 21. Насосное оборудование системы централизованного водоотведения п. Рассвет

Общая протяженность канализационных сетей составляет 4190 м, наибольшую протяженность имеют канализационные трубы диаметром 150 мм, наименьшую – 100 мм.

Таблица 22. Канализационные сети п. Рассвет

  - ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СИСТЕМАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Внутренней системой канализации с индивидуальными выгребами оснащены часть жилых домов на территории СП. Отвод сточных бытовых и производственных вод с территории, не охваченной централизованной системой водоотведения, производится вывозом ассенизаторскими машинами.

  - ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОДООТВЕДЕНИИ

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров, так и на работоспособность системы в целом.

К техническим проблемам относятся:

–   отсутствие централизованной системы водоотведения в других населенных пунктах;

– отсутствие открытых водостоков для отведения дождевых вод.

К технологическим проблемам относятся:

–   отсутствие разведения бытовых и производственных сточных вод;

– отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Для повышения надежности работы сетей необходима их реконструкция и модернизация.

Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических очистных сооружений канализации.

Для надёжности работы очистных сооружений необходимо предусмотреть автоматическое регулирование технологического процесса.

Предложения   сводятся    к    определению    расчетных    расходов    сточных    вод    и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Централизованной системой водоотведения на первую очередь предусматривается 100% охват территории в СП. Все мероприятия по развитию системы водоотведения являются первоочередными

В систему канализации должны поступать стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности.

Существующая технология очистки сточных вод в п.Рассвет не позволяет производить очистку до существующих нормативов, в связи с этим необходима модернизация системы водоотведения п.Рассвет со строительством напорной сети водоотведения до п.Копылово с устройством необходимого количества КНС с целью дальнейшей транспортировки сточных вод на очистные сооружения г.Томска.

- БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - ОБЩИЙ БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТВЕДЕНИЯ СТОКОВ

Баланс водоотведения сточных вод в централизованную и нецентрализованную системы водоотведения представлен в таблице 23.

Таблица 23. Баланс сточных вод

*Баланс водоотведения ООО «ВК»  - гарантирующая организация (до 30.09.2021)

*Баланс водоотведения ООО «ВК»  - транспортирующая организация (01.10.2021)

  - ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ПЛАНОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Приборы учета поступления имеются на объектах в п. Копылово. 85% сточных вод проходят через приборы учета

  - ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Прогнозные балансы определены по фактическим показателям и по СНиП 2.04.03.-85 без учета полива и сведены в таблицу 24.

Таблица 24. Прогнозный баланс сточных вод, тыс.м³

  - РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ

Расчет требуемой мощности очистных сооружений определялся исходя из прогнозного объема поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения в виде индивидуальных выгребных ям и в систему самотёчного водоотведения.

Таблица 25. Баланс производственных мощностей по водоотведению, тыс.м³.

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемпроизводственныхмощностей КОС | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Всегосточныхвод | 181,79 | 185,24 | 187,03 | 192,26 | 194,10 | 195,95 | 197,79 | 199,63 | 201,48 | 203,32 | 205,15 | 207,00 | 208,84 |

### НАИМЕНОВАНИЕОРГАНИЗАЦИИ,КОТОРАЯНАДЕЛЕНАСТАТУСОМГАРАНТИРУЮЩЕЙОРГАНИЗАЦИИ

Статусомгарантирующейорганизации,осуществляющейводоотведениенатерритории Копыловского сельского поселения, наделенаорганизация ООО«Томскводоканал»,эксплуатирующие канализационные сети. А транспортировку сточных вод на территории п.Копылово в настоящий момент осуществляет организация ООО «Восточная компания».

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Первоочередными является реализация мероприятий для определения фактических проблем, недостатков, слабых мест системы водоотведения:

1. Техническое обследование системы водоотведения с использованием инструментальных замеров с целью выявления реального состояния объектов, выявления скрытых потерь, определения загрузки работы оборудования и др.;

2. Реконструкция 0,8 км канализационных сетей;

3. Гидравлический расчет сетей водоотведения.

4. Необходима модернизация системы водоотведения п.Рассвет со строительством напорной сети водоотведения до п.Копылово с устройством необходимого количества КНС с целью дальнейшей транспортировки сточных вод на очистные сооружения г.Томска.

Ведение отчётности о фактических авариях, простоях, порывах позволят составить график ремонтных, профилактических работ в зависимости от приоритетности и распределять финансирование.

Все мероприятия позволят снизить аварийность, обеспечить надежность, качество и бесперебойность услуг водоотведения.

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ ПО ОЧИСТКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ

Для улучшения качества жизни населения и обеспечения охраны здоровья снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг возможно только при развитии централизованной системы водоотведения.

Для частных домов необходимо предложить установку автономной системы очистки стоков на основе септиков с анаэробным и аэробным способами обеззараживанием и почвенной доочистки.

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

На территории Копыловского СП в первую очередь необходимо реализовать следующие мероприятия по сетям из таблицы 26.

Таблица 26. Мероприятия по канализационным сетям

| № | Наименованиеработизатрат | Ед. изм. | Объемработ | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция существующих сетейп.Рассвет | км | 0,8 | 2023 |
| 2. | Разработка ПСД на напорные линии от п.Рассвет до п.Копылово – п/э труба, диаметр 250-300 мм, 2 КНС | км | 6,3 | 2024 |

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Первоочередные мероприятия по системе водоотведения Копыловского СП представлены в таблице 27.

Таблица 27. Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоотведения

| №п/п | Наименованиеработизатрат | Ед.изм. | Объемработ | Общаястоимость, тыс.руб. | Срок | Источникфинансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | БюджетМО | Районныйбюджет | Областнойбюджет |
| 1. | Реконструкциясуществующихсетейп.Рассвет | км | 0,8 | 200 | 2023 | 180 | 20 | 0 |
| 2. | Разработка ПСД на напорные линии от п.Рассвет до п.Копылово -п/э труба, диаметр 250-300 мм, 2 КНС | км | 6,3 | 10500 | 2024 | 1000 | 1100 | 8400 |

На данный момент по мероприятию  «Разработка ПСД на напорные линии от п.Рассвет до п.Копылово» идёт разработка критерий технического задания. Поступило два коммерческих предложений, примерная стоимость составит 10 500 тыс.руб. Бюджет консолидированный.

- ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения к целевым показателям систем водоотведения относятся:

- Доля  сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

- Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

- Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,  лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения, %

- Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,  лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения, %

- Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед. в год/км

- Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/м3

- Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт/м3

Целевые показатели работы системы водоотведения Копыловского СП приведены в таблице 28.

Таблица 28. Показатели надёжности и энергоэффективности системы водоотведения

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПЛАНАХ ПО СНИЖЕНИЮ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НА ВОДОЗАБОРНЫЕ ПЛОЩАДИ

Действующие схемы водоотведения:

1. в п.Рассвет имеется действующая канализационная сеть для  МКД и частично частного сектора, по которой стоки поступают на очистные сооружения. На очистных сооружения проходит очистка сточных вод.После очистки, стоки сбрасываются в п. Рассвет в реку Большая Киргизка.

2. в п.Копылово имеется действующая канализационная сеть для МКД. Все стоки транспортируется на очистные сооружения г. Томска.

Предполагается следующая схема водоотведения Копыловского СП:

В п. Рассвет и в п.Копылово в частном секторе все хозяйственно-бытовые и производственные стоки после локальной очистки поступают в водопроницаемые железобетонные выгреба.Из выгребов ассенизаторскими машинами стоки вывозятся  в действующую канализационную  сеть. Все стоки из МКД и частного сектора транспортируются на очистные сооружения г.Томска.

  - СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ, БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду     рекомендуется модернизация системы водоотведения п.Рассвет путем транспортировки сточных вод до п.Копылово.

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории Копыловского СП бесхозяйных объектов водоотведения не выявлено.

Приложение 1. Схематическое изображение прокладки трубопровода по ул. Комсомольской п.Копылово

Приложение2.Схематическоеизображениепрокладкитрубопроводавд.Конинино

Приложение 3. Схематическое изображение прокладки трубопровода по ул. Гагарина п.Копылово

Приложение 4. Схематическое изображение прокладки трубопровода по ул. Рабочей п.Копылово

Приложение 5. Схематическое изображение прокладки трубопровода по ул. Строителей п.Копылово

Приложение 6. Схема водопроводных сетей п.Рассвет

Приложение 7. Схема канализационных  сетей п.Рассвет

Приложение 8. Схема водопроводных  сетей п.Копылово

Приложение 9. Схема канализационных сетей п.Копылово

Приложение 10. Расчет нормативных значений потерь воды в централизованной системе водоснабжения п.Копылово

Приложение 11. Расчет нормативных значений потерь воды в централизованной системе водоснабжения п.Рассвет и д. Конинино

ООО «Ресурс»

Приложение 12. Расчет нормативных значений потерь воды в централизованной системе водоснабжения п.Рассвет

(ООО «Сибирская Аграрная группа»)