АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Копылово

01.10.2015г.                                      №  249

Об утверждении проекта планировки

территории мкр.Рассвет Копыловского

сельского поселения Томского района

Томской области

В целях развития территории Копыловского сельского поселении, соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории мкр.Рассвет Копыловского сельского поселения Томского района Томской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Копыловского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Копыловское сельское поселение» в сети Интернет  (http://kopilovosp.tomsk.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения  (Глава Администрации)                                   А.А.Куринский

Попова А.В.

989230

В дело № 01-03

Попова А.В.

Приложение к Постановлению

Администрации Копыловского сельского поселения

от 01.10.2015г. № 249

Проект №: ПП-4-033-2015

Заказчик: Администрация Томского района

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории МКР п.Рассвет Копыловского сельского поселения томского района томской области

Генеральный директор                                                                       В.М. Савко

Главный  градостроитель проекта                                                  А.В.Нестёркин

Новосибирск

2015

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

- Том II. Каталог координат красных линий, границ формируемых земельных участков

- Чертежи

Материалы по обоснованию

- Том III. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка)

- Схемы

Раздел инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

- Том IV. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Состав графической части проекта

| №п/п | Наименование | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Чертёж проекта планировки - красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (схема архитектурно-планировочной организации территории), М 1:1000 | ПП-1 | 1 |
| 2 | Чертёж проекта планировки – линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, М 1:1000 | ПП-2 | 2 |
| 3 | План межевания территории, границ зон действия публичных сервитутов М 1:1000 | ПП-3 | 3 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:100 000 | ПП-4 | 4 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план), границ территорий объектов культурного наследия , границ зон с особыми условиями использования территорий, М 1:1000 | ПП-5 | 5 |
| 6 | Эскиз застройки территории, М 1:1000 | ПП-6 | 6 |
| 7 | Схема благоустройства и озеленения территории с детализацией мест посадки деревьев, кустарников, расположение газонов, М 1:1000 | ПП-7 | 7 |
| 8 | Разбивочный чертёж красных линий, поперечные профили улиц и дорог М 1:1000, 1:200 | ПП-8 | 8 |
| 9 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, ливневой сети, М 1:1000 | ПП-9 | 9 |
| 10 | Сводная схема инженерных коммуникаций, М 1:1000 | ПП-10 | 10 |

02 Перечень ответственных за разработку проекта

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации (главный градостроитель проекта) | Нестёркин А.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 1 кат. | Нестёркина Т.С. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 1 кат. | Аникина С.С. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Специалист градостроитель 1 кат. | Аникина С.С. |  |
| 4 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Главный градостроитель проекта | Нестёркин А.В. |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Инженер | Кулеш Ю.А. |  |
| 6 | Раздел «ИТМ ГОЧС» | Специалист по ГО ЧС | Жижин А.С. |  |
| 7 | Графическое оформление проекта | Специалист градостроитель 1 кат. | Нестёркина Т.С. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 1 кат. | Аникина С.С. |  |

ОТЧЁТ ПО 1-ОМУ ЭТАПУ РАБОТ

(РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА)

Состав  проекта

| №п/п | Наименование | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Пояснительная записка |  |  |
|  | Чертежи |  |  |
| 1 | Чертёж проекта планировки - красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (схема архитектурно-планировочной организации территории), М 1:1000 | ПП-1 | 1 |
| 2 | Чертёж проекта планировки – линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, М 1:1000 | ПП-2 | 2 |
| 3 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:100 000 | ПП-4 | 4 |
| 4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план), границ территорий объектов культурного наследия , границ зон с особыми условиями использования территорий, М 1:1000 | ПП-5 | 5 |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, ливневой сети, М 1:1000 | ПП-9 | 9 |
| 6 | Сводная схема инженерных коммуникаций, М 1:1000 | ПП-10 | 10 |

01  Состав проекта

02  Перечень ответственных за разработку проекта

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8

1.	Анализ сложившегося использования территории	10

1.1.	Положение в системе расселения	10

1.2.	Современное состояние территории	11

1.3.	Зоны с особыми условиями использования территории	12

1.4.	Социально-экономическая оценка территории	13

1.5.	Инженерная инфраструктура	15

2.	Основные направления комплексного развития территории по генеральному плану Копыловского сельского поселения	25

3.	Предложения по планировке территории	26

3.1.	Планировочная структура и функциональное зонирование территории	26

3.2.	Расчёт численности населения и объёмов жилого фонда	28

3.3.	Расчёт учреждений обслуживания населения	29

3.4.	Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети	31

3.5.	Инженерное обеспечение территории	32

3.5.1.	Водоснабжение	32

3.5.2.	Водоотведение	35

3.5.3.	Теплоснабжение	36

3.5.4.	Газоснабжение	37

3.5.5.	Электроснабжение	37

3.5.6.	Связь и информация	38

4.	Мероприятия по санитарной очистке территории	39

5.	Технико-экономические показатели проекта планировки	39

Введение

Проект планировки выполнен ОАО СибНИИ градостроительства на основании муниципального контракта № 4 с администрацией Томского района от 20 февраля 2015 года.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Объектом градостроительного планирования является территория, расположенная северо-восточнее п.Рассвет Копыловского сельского поселения Томского района.

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» .Новая редакция;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года);

В работе использованы следующие материалы:

- Закон Томской области от 11.12.2007 № 7-оз «О региональных нормативах градостроительного проектирования Томской области»;

- Схема территориального планирования Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 г. № 204а);

- Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) (утв. постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 г. № 25-39).

- Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Копыловское сельское поселение» Томского района Томской области (утв. решением 15 собрания Совета муниципального образования «Копыловское сельское поселение» Томского района Томской области № 15.2 от 30.12.2013 г.);

- Постановление Администрации Копыловского сельского поселения № 186 от 02.12.2014 г. «О разработке проекта планировки территории МКР в районе п. Рассвет Копыловского сельского поселения»;

Проект выполнен на топографической съёмке масштаба 1:500, выполненной ООО «Геосити» в 2015 году в рамках разработки настоящего проекта планировки.

Задачами проекта являются разработки проектных решений, обеспечивающих освоение в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства  проектируемой территории.

Расчётный срок проекта – 2035 год,  в соответствии с генеральным планом Копыловского сельского поселения.

Анализ сложившегося использования территории

  - Положение в системе расселения

Проектируемая территория расположена на землях, включаемых в границы п.Рассвет Копыловского сельского поселения Томского района Томской области. Проектируемый участок расположен северо-восточнее существующей застройки п.Рассвет и занимает площадь около 40 га, всего площадь территории проектирования, включая фрагменты существующей застройки составила 55,70 га.

Рисунок 1.1.1-1 Положение проектируемой территории  в составе Копыловского сельского поселения

Рисунок 1.1.1-1 Положение проектируемой территории  в составе п.Рассвет

  - Современное состояние территории

Участок проектирования  ограничен существующей застройкой п. Рассвет, линий электропередач 110 кВ, существующей застройкой д.Кусково (трассой перспективной автодороги регионального значения), отводом автомобильной дороги регионального значения и вытянут в северо-восточном направлении.

Площадь свободной территории, предполагаемой к освоению (в границах выполненной топографической съёмки) составляет 40 га, всего в границах проектирования, включая фрагменты существующей застройки, площадь составила 55,70 га.

Территория в настоящее время свободна от застройки и представляет собой неровную площадку с общим неравномерным уклоном в северном направлении. В соответствии с условиями рельефа выделяются две террасы, пригодные под застройку, разделяющий их косогор имеет уколы до 15%, что крайне неблагоприятно как для организации застройки, так и для прокладки инженерных коммуникаций  и дорог. Перепад отметок на верхней террасе составляет 16 м (от 146 до 130), на нижней 8 м (от 118 до 110). Площадь неблагоприятной к освоению по условиям рельефа уклоном более 12% около 7,0 га.

Существующий баланс территории представлен в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2.-1

Существующий баланс территории

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в границах проектирования | 55,70 | 100,00 |
| 1 | Территории индивидуальной жилой застройки | 5,22 | 9,37 |
| 2 | Луга | 40,57 | 72,84 |
| 3 | Леса (тополь, ель) | 1,75 | 3,14 |
| 4 | Кустарник | 0,11 | 0,20 |
| 5 | Нарушенные территории, придорожные откосы | 1,44 | 2,59 |
| 6 | Территории уклоном более 15 % | 6,61 | 11,86 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

Отсутствуют.

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего пользования  в границах муниципального образования (вне населённого пункта) установлены придорожные полосы - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 26 и составляет от полосы отвода автомобильной дороги:

- для дорог III-IV категории  - 50 м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории  - 50 м;

- для дорог III категории  - 100 м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют для ВЛ 110 кВт  - 20 м обе стороны от крайнего провода. В настоящем проекте установлены по материалам земельного кадастра.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Отсутствуют.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

На территории населенного пункта объекты археологического наследия и объекты культурного наследия не выявлены.

  - Социально-экономическая оценка территории

Численность населения п. Рассвет составляет 1855 человек.

Общая площадь жилищного фонда п. Рассвет на начало 2014 г. составила 35,0 тыс. кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья – 18,9 кв.м. на человека.

В границах проектируемой территории расположены 2 многоквартирных дома: № 26 и № 27 (таблица 1.5-1). Введены в эксплуатацию  4 индивидуальных дома общей площадью 0,4 тыс. кв.м.

Таблица 1.4-1

Сведения о многоквартирных домах, расположенных в границах проектируемой территории

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Этажность | Площадь жилых помещений, кв.м | Величина износа, % | Численность проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Рассвет, д. 26 | 1985 | панельные | 5 | 4051,00 | 23,0 | 240 |
| п. Рассвет, д. 27 | 1991 | кирпичные | 6 | 1441,26 | 15,0 | 80 |
| Всего |  |  |  | 5492,26 |  | 320 |

Основными видами экономической деятельности являются:

- сельское хозяйство;

- торговля;

- иные виды экономической деятельности.

На территории населённого пункта расположено отделение «Туганское» ООО «Птицефабрика «Сибирская губерния» агропромышленного комплекса АЛПИ.

В системе образования поселения функционируют дошкольное образовательное учреждение, общеобразовательная школа и учреждение дополнительного образования детей.

МБДОУ «Детский сад ОВ п. Рассвет» Томского района функционирует с 1973 г. Здание детского сада сдано в эксплуатацию в 1969 г., является нетиповым, приспособленным. Лицензионная наполняемость: 68 детей. В конце 2013-2014 учебного года списочный состав  достигал 106 детей. Имеется необходимость в строительстве дошкольных образовательных учреждений.

МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района основана в 1986 г. Организован ежедневный подвоз в школы учащихся из д. Конинино и д. Кусково.

В школе и учреждении культуры функционируют кружки и клубы.

Работает структурное подразделение МОУ ДОД «Детская школа искусств п. Молодежный» - Детская школа искусств п. Рассвет.

Медицинское обслуживание жителей осуществляет ФАП. Специализированную медицинскую помощь население получает в ОВП п. Копылово и в учреждениях здравоохранения г. Томска.

В поселении действуют стадион, хоккейный корт, спортивные сооружения, организованные при МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района.

Функционируют МБУ ДК п. Рассвет и филиал централизованной библиотечной системы.

  - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется централизованно. Водопроводные сети закольцованы. Абоненты системы водоснабжения представлены многоквартирными жилыми домами и бюджетными организациями.

В п. Рассвет расположены 7 артезианских скважины. Суммарный дебит скважин на территории п. Рассвет составляет 168 куб.м/ч. Характеристики водозаборных сооружений приведены в таблице 1.5-1. Технические характеристики насосного оборудования приведены в таблице 1.5-2.

Таблица 1.5-1

# Характеристики водозаборных сооружений

| № | Наименование показателя | п. Рассвет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 7 |
| 2 | № скважины | 31 (резерв) |
|  |  | 32 (действующая) |
|  |  | 39 (резерв) |
|  |  | 40 (действующая) |
|  |  | 41 (действующая) |
|  |  | 42 (действующая) |
|  |  | 43 (действующая) |
| 3 | Год ввода | 167 |
|  |  | 1969 |
|  |  | 1972 |
|  |  | 1973 |
|  |  | 1972 |
|  |  | 1975 |
|  |  | 1972 |
|  | Дебит скважины по паспорту, м3/час | 288–480 куб.м/сут |
|  |  | 96–198 куб.м/сут |
|  |  | 300–600 куб.м/сут |
|  |  | 336–600 куб.м/сут |
|  |  | 216–432 куб.м/сут |
|  |  | 480–840 куб.м/сут |
|  |  | 336–600 куб.м/сут |
| 5 | Глубина скважин, м | 120 |
|  |  | 120 |
|  |  | 110 |
|  |  | 102 |
|  |  | 102 |
|  |  | 102 |
|  |  | 102 |
| 7 | Количество водонапорных башен | 1 |
| 8 | Объем башен, м3 | 300 |
| 9 | Исполнение башни | Башня Рожновского |

Таблица 1.5-2

# Характеристики насосного оборудования п. Рассвет

| Расположение | Тип, марка | Количество | Частота вр., об./мин. | Мощность, кВт | Подача, куб.м/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы первого подъема |
| п. Рассвет | ЭЦВ-8-25-100 | 5 (3) | 2900 | 11,5 | 25 | 100 |
|  | ЭЦВ-8-16-140 | 2 (2) | 2900 | 11,5 | 16 | 140 |
| Насосы второго подъема |
| п. Рассвет | Д-200-36 | 3 (1) | 1930 | 22,00 | 200 | 36 |
|  | К-180-18 | 1 (1) | 2400 | 2,2 | 80 | 18 |

Водоснабжение п. Рассвет осуществляется от скважины, принадлежащей ЗАО «Аграрная группа», транспортировку воды осуществляет ООО «Ресурс-Т».

В п. Рассвет установлена станция водоочистки производительностью 100 куб.м/ч (принадлежит ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»). Перечень оборудования приведен в таблице 1.5-3.

Таблица 1.5-3

# Оборудование станции водоочистки п. Рассвет

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во в работе | Год монтажа |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр | ФОВ | 5 | 1975 |
| Воздухосборник | В-6,3 |  | 1975 |
| Компрессор | Н-188-2877 | 2 | 1975 |
| Бактерицидная установка | БУ |  | 1975 |

Результаты анализа качества воды в п. Рассвет приведены в таблице 1.5-4.

Таблица 1.5-4

# Результаты анализа качества воды в п. Рассвет

| № | Характеристика воды | Допустимые значения | п. Рассвет (проходная ЗАО «САГ») | п. Рассвет (детский сад) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии, ед. в 100 мл | В 100 мл отсутствуют | В 100 мл не обнаружено | В 100 мл не обнаружено |
| 2 | Общие колиформные бактерии, ед. в 100 мл | В 100 мл отсутствуют | В 100 мл не обнаружено | В 100 мл не обнаружено |
| 3 | Общее микробное число, КОЕ/мл | В 1 мл не более 50 | В 1 мл не обнаружено | В 1 мл не обнаружено |
| 4 | Запах при 20 °С: качественно, баллы | Не более 2 | 2 | 0 |
| 5 | Запах при 60 °С: качественно, баллы | Не более 2 | 2 | Не опред. |
| 6 | Колифаги, БОЕ/100 мл | В 1 мл не более 50 | В 1 мл не обнаружено | В 1 мл не обнаружено |
| 6 | Привкус, баллы | Не более 2 | 2 | 0 |
| 7 | Цветность, градусы | Не более 20 | < 5 | < 5 |
| 8 | Мутность, мг/дм3 | Не более 2,6 | 0,18 | < 0,58 |
|  | Водородный показатель, ед. рН | 6,0-9,0 | 6,0–9,0 |  |
|  | Жесткость общая, мг-экв./дм3 | Не более 7,0 | 6,7 |  |
|  | Железо (сум.), мг/дм3 | < 0,3 | 0,16 |  |
|  | Марганец (сум.), мг/дм3 | < 0,1 | 0,09 |  |

Анализ таблицы 1.5-4 показывает, что органолептические и химические показатели воды в п. Рассвет удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074.

К основным проблемам системы водоснабжения п. Рассвет в настоящее время можно отнести следующие факторы:

- низкое качество питьевой воды;

- плохое техническое состояние станции водоочистки (водоподготовки);

- отсутствие приборов учета водоресурсов у потребителей;

высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей.

Водоотведение

В п. Рассвет организована система централизованного водоотведения. Система включает в себя канализационные сети и канализационные очистные сооружения. Характеристики оборудования канализационных очистных сооружений приведены в таблице 1.6-5.

Таблица 1.5-5

# Характеристики оборудования канализационных очистных сооружений п. Рассвет

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во | Объем, куб.м | Год монтажа | Год кап. ремонта | Производительность, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решетка | неподвижн., ручн. | 1 |  | 1971 |  | 58,2 |
| Песколовка | горизонт. | 1 |  | 1971 | 1994 | 58,3 |
| Первичные отстойники | 2-х ярусн. радикальный | 6 | 468 | 1971 |  | 58,3 |
| Вторичные отстойники | горизонт. | 2 | 288 | 1976 |  | 58,3 |
| Биофильтр | капельный | 4 | 450 | 1971 | 2000 | 58,3 |
| Отстойник | вторичный - конт. | 2 | 105 | 1971 |  | 58,3 |
| Иловые карты | на естеств. осн. | 11 | 43,2 | 1971 |  |  |
| Песковые карты | на естеств. осн. | 2 | 43,2 | 1971 |  |  |
| Хлораторная установка | гипохлорит кальция |  |  |  |  | 58,3 |

Схема системы очистки и сброса сточных вод показана на рис. 1.5-1

# Рис. 1.5-1 Схема системы очистки и сброса сточных вод п. Рассвет

Характеристики насосного оборудования системы водоотведения п. Рассвет приведено в таблице 1.5-6.

Таблица 1.5-6

# Насосное оборудование системы централизованного водоотведения п. Рассвет

| Тип, марка | Количество | Частота вр. , об./мин. | Мощность, кВт | Подача, куб.м/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ 100-250-4 | 2 (1) | 1500 | 15 | 100 | 25 |

К основным проблемам системы  водоотведения п. Рассвет в настоящее время можно отнести следующие факторы:

- высокий износ канализационных сетей и канализационных очистных сооружений.

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей п. Рассвет обеспечивается теплоснабжающей организацией ООО «Ресурс-Т». Состав, территориальное расположение и общие сведения об источниках, которой приведены в табл. 1.5-7, 1.5-8.

Таблица 1.5-7

Зона эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций

| Сельское поселение, численность населения | Населенный пункт, район теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Количество объектов теплоснабжения, шт | Договорная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Копыловское СП (4557 чел) | п. Рассвет | кот. «Поселковая» | ООО «Ресурс-Т» | Газ | 3 | 5,41 |

Таблица 1.5-8

Расход на теплоснабжение

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Установленная мощность | Полезная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | п. Рассвет «Поселковая» | газ | 7,750 | 5,455 |

Газовая котельная «Поселковая» п. Рассвет, принята в эксплуатацию в 2011г. К котельной подключена отопительная нагрузка и нагрузка горячего водоснабжения. Основные технические данные котельной приведены в таблице1.5-9.

Таблица 1.5-9

Технические данные котельной «Поселковая» п. Рассвет

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная мощность котельной (установленная мощность) | Гкал/ч (МВт) | 7,75 (9) | 2 котла по 1,725 Гкал/ч (2,0 МВт) 1 котел – 4,3 Гкал/ч (5,0 МВт) |
| 2 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч (МВт) | 7,75 (9) |  |
| 3 | Полезная подключенная нагрузка | Гкал/ч | 5,41 |  |
| 4 | Основной вид топлива | - | Газ |  |
| 5 | Резервный вид топлива | - | Дизельное топливо |  |
| 6 | Назначение котельной | - | Теплоснабжение жилого фонда, общественных и административных зданий |  |
| 7 | Режим эксплуатации | - | сезонный |  |
| 8 | Температурный график | оС/оС | 95/70 |  |
| 9 | Вид отпускаемого теплоносителя | - | Горячая вода |  |
| 10 | Давление отпускаемого теплоносителя в виде горячей воды | кгс/см2 | 4…6 |  |
| 11 | Наличие отпуска ГВС | - | есть |  |
| 12 | Наличие резервного электроснабжения | - | есть |  |

Выработка тепловой энергии для теплоснабжения теплопотребителей п. Рассвет производится тремя водогрейными котлами.

Сведения об основных характеристиках и параметрах работы теплогенерирующего оборудования котельной «Поселковая» приведены в табл. 1.9-10

Таблица 1.9-10

Технические данные котлоагрегатов котельной

| № п/п | Марка котла | Станционный номер | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Вид вырабатываемого теплоносителя | Производительность котла | Номинальное давление теплоносителя на выходе, кгс/см2 | Номинальная температура теплоносителя на выходе, оС | Номинальный КПДбр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | единица измерения |  |  |  |
| 1 | GP 5000 | 1 | 2011 | 2011 | нет | Горячая вода | 4,3 (5) | Гкал/ч (МВт) | До 6 | До 115 | 93 |
| 2 | GP 2000 | 2 | 2011 | 2011 | нет | Горячая вода | 1,725 (2) | Гкал/ч (МВт) | До 6 | До 115 | 93 |
| 3 | GP 2000 | 3 | 2011 | 2011 | нет | Горячая вода | 1,725 (2) | Гкал/ч (МВт) | До 6 | До 115 | 93 |

Циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения обеспечивает насосное оборудование, установленное в котловом и сетевом циркуляционных контурах. Основные технические характеристики (подача, напор, мощность электродвигателя насоса) приводятся в табл. 1.5-11

Таблица 1.5-11

Основные технические характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наименование (назначение) | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Станционный номер | Количество, шт. | Параметры насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | Насос циркуляционный котлового контура | NB 100-200/177 A-F-A-BAQE | 2011 | НК1, НК2 | 2 | 310 | 28 | 37 |
| 2 | Насос циркуляционный сетевого контура | NB 100-200/183 A-F-A-BAQE | 2011 | НС1, НС2 | 2 | 285 | 35 | 37 |
| № п/п | Наименование (назначение) | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Станционный номер | Количество, шт. | Параметры насоса |
| 3 | Насос ГВС | CRN 32-6 A-F-G-E-HQQE | 2011 | НГ1, НГ2 | 2 | 30 | 90,4 | 11 |
| 4 | Насос подпиточный (котловой контур) | CRN3-8А-FGJ-G-E-HQQE | 2011 | НПК1, НПК2 | 2 | 3 | 52,8 | 0,75 |
| 5 | Насос подпиточный (сетевой контур) | CRN10-08А-FGJ-G-E-HQQE | 2011 | НПС1, НПС2 | 2 | 10 | 81,7 | 3 |

Передача тепловой энергии от первичного теплоносителя в котловом контуре к вторичному теплоносителю в сетевом контуре (на отопление и ГВС) осуществляется через теплообменное оборудование. Основные сведения о теплообменниках приведены в таблице 1.5-12

Таблица 1.5-12

Теплообменное оборудование

| № п/п | Наименование (назначение) | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Станционный номер | Количество, шт. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Греющая среда | Нагреваемая среда | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоноситель | Расход, т/ч | Температура, оС | Давление, кгс/см2 | теплоноситель | Расход, т/ч | Температура, оС | Давление, кгс/см2 |  |
| 1 | Теплооб-менник (отопление) | FR 70- 191 | 2011 | ТО1, ТО2 | 2 | 6,1 | вода | 250 | 115 | 2,8 | вода | 250 | 95 | 3,5 |  |
| 2 | Теплооб-менник (ГВС) | FR 14- 81 | 2011 | ТО3, ТО4 | 2 | 1,2 | вода | 25 | 115 | 2,8 | вода | 30 | 60 | 6,0 |  |

Магистральные тепловые сети

От магистральных тепловых сетей осуществляется транспорт тепла потребителям по распределительным тепловым сетям, далее по внутриквартальным.

Схема тепловых сетей - двухтрубная, тупиковая, с резервными перемычками между тепломагистралями.

Теплоносителем систем теплоснабжения от ТЭЦ для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является перегретая вода с максимальной температурой в подающих трубопроводах- 150ºС и в обратных 70ºС.

Система теплоснабжения – открытая.

Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме, через элеваторные узлы, частично с приборами учёта тепловой энергии и расхода теплоносителя.

Прокладка тепловых сетей подземная, в каналах из сборных железобетонных элементов выполняемых по серии 3.006.1-8 и частично надземная.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными, сальниковыми компенсаторами и за счёт естественных углов поворота трассы. Компенсаторные ниши и углы поворотов выполняются так же из сборных железобетонных элементов по серии 3.006.1-8.

Трубы теплосети стальные электросварные прямошовные ГОСТ10704-91 Вст3сп5 ГОСТ 380-94; ГОСТ 10705-80, 10, 20, ГОСТ 1050-88*.

Тепловая изоляция трубопроводов согласно СНиП 2.04.14-88. Антикорозийная защита труб из органо – селикатного покрытия (типа ОС-51-03) в 3 слоя с отвердителем.

1.5.4 Газоснабжение

Территория в границах проекта планировки в настоящее время частично газифицирована.

Газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм из ПХВ и диаметром 57 мм из стали проложены  по улице Строителей, обеспечивающие снабжение природным газом объектов жилой застройки, включая индивидуальные жилые дома.

Распределительная сеть природного газа низкого давления подключена к газопроводу высокого давления через газорегуляторные пункты (ГРП), которые предназначены для понижения с высокого (0,6 МПа) до низкого давления (0,003 МПа).

1.5.5 Электроснабжение

Электроэнергия распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, запитанных по радиальным и воздушным линиям. Линии выполнены, в основном, проводами марки А и АС сечением 35 - 120 кв.м на деревянных опорах с ж/6 приставками.

Трансформаторные подстанции по конструктивному исполнению подразделяются на закрытые с кабельными и воздушными вводами, проходные и тупиковые. Состояние большинства ТП – удовлетворительное.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ110 кВ.

Основные направления комплексного развития территории по генеральному плану Копыловского сельского поселения

В соответствии с генеральным планом Копыловского сельского поселения предусматривается:

- Включение проектируемой территории в границы населённого пункта п.Рассвет;

- Освоение указанной территории в целях индивидуального жилищного строительства;

- Размещение на проектируемой территории объектов местного значения: детский сад, общеобразовательная школа;

- В соответствии с документами территориально планирования Томской области строительство автомобильной дороги регионального значения по северной границе проектируемого участка южнее границы д.Кусково.

Предложения по планировке территории

  - Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Общее планировочное решение выполнено в соответствии с основным положениям генерального плана п.Рассвет,  технического задания на проектирование.

Проектом планировки решается общая стратегия развития территории на период до 2035 года в соответствии с расчётным сроком генерального плана Копыловского сельского поселение.

В основу планировочного решения положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории в увязки с общими принципами зонирования территории села и смежных участков;

- структурная организация территорий;

- организация транспортной сети, обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех зон между собой и внешними дорогами с учётом сложного рельефа местности;

- создание непрерывной системы озеленения вдоль улиц и дорог;

- оптимальное решение инженерного обеспечения территорий.

Планировочная структура

Застройка территории предполагается индивидуальными жилыми домами  с приусадебными земельными участками, а так же малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 4 этажа.

Застройку малоэтажными многоквартирными домами предполагается осуществлять на верхней террасе, на площадке 2,4 га, где планируется построить 4 четырёхэтажных дома. Застройка будет размещена линейно вдоль региональной автомобильной дороги. Для обслуживания застройки запроектирована улица, параллельно автодороги регионального значения от существующего до проектируемого съезда с региональной дороги.

Застройку нижней террасы предполагается осуществлять индивидуальными жилыми домами с площадью участка 0,18 – 0,20 га, здесь же предполагается строительство детского сада и объектов обслуживания населения. На территории сформирована сетка небольших в кварталов с 8 – 17 участками в квартале.

На севере территория застройки ограничена придорожной полос проектируемой автомобильной дороги регионального значения с путепроводом над железной дорогой и полной двухуровневой транспортной развязкой. На территории, примыкающей к автомобильной дороге, предусмотрено размещение общественно-административного комплекса поселкового значения. Всего на проектируемой территории размещено 83 земельных участка для индивидуальной застройки (в т.ч 27 сохраняемых, 56 формируемых). Линии регулирования застройки установлены 5 метров от красных линий и границ зон улично-дорожной сети.

Основой планировочной структуры является каркас улично-дорожной сети. Проектом предусмотрено строительство сети  основных и второстепенных улиц, проездов, хозяйственных проездов. Применяются тупиковые решения улиц. Длина тупика не превышает 150 м. Вывод транспорта на автомобильную дорогу внешней сети, трассу регионального значения, предусматривается по средствам строительства двух новых съездов: с верхней и нижней террасы застройки.

Общественный центр формируется на нижней террасе и включает территорию детского сада, магазин, предприятия бытового обслуживания.

Основные показатели развития территории приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1-1

Основные показатели развития территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь | га | 55,70 |
| 2 | Населения | чел. | 1250 |
| 3 | Зона жилой застройки | га | 19,24 |
| 4 | Зона административно-делового и торгового назначения | га | 2,94 |
| 6 | Зона детских дошкольных учреждений | га | 1,12 |
| 7 | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,47 |
| 8 | Озеленённые территории | га | 17,25 |
| 9 | Зона улично-дорожной сети | га | 14,68 |
| 10 | Плотность населения | чел/га | 83 |
| 11 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 5,93 |

Функциональное зонирование. Параметры функциональных зон.

В границах проектирования выделено 9 функциональных зон (зон размещения объектов капитального строительства). Перечень функциональных зон позволяет разместить на территории все необходимые объекты для комфортного проживания людей на территории микрорайона.

Проектом выделяются следующие функциональные зоны:

- Зона индивидуальной жилой застройки

- Зона малоэтажной жилой застройки

- Зона административно-делового и торгового назначения

- Зона объектов детских дошкольных учреждений

- Зона объектов инженерной инфраструктуры

- Зона объектов транспортной инфраструктуры

- Зона озеленения общего пользования

- Зона санитарно-защитного озеленения

- Зона улично-дорожной сети

Зона индивидуальной жилой застройки представляет собой застройку индивидуальными жилыми домами. Земельные участки на один дом (квартиру) приняты от 0,18 га до 0,20га

Зона малоэтажной жилой застройки предназначена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов до 4 этажей.

Зона объектов административно-делового и торгового назначения предназначена для размещения объектов местного значения культурно-досугового назначения, коммерческих объектов (торговля, бытовое обслуживание и проч.).

Зона объектов детских дошкольных учреждений  предполагает размещение на проектируемой территории детского сада на 220 мест для обслуживания жителей микрорайона. Площадь земельного участка запланирована 1,12 га.

Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения головных инженерных сооружений таких как трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты.

Зона объектов транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов придорожного сервиса.

Зона  озеленения общего пользования включает территории озеленения общего пользования, территории предназначенные для размещения детских игровых и спортивных площадок.

Зона санитарно-защитного озеленения предназначена для размещения зелёных насаждений, выполняющих защитные функции от автомобильной дороги регионального значения.

Зона улично-дорожной сети включает территории предназначенные для размещения улиц, дорог, проездов, парковок, тротуаров, прокладки инженерных коммуникаций.

Проектируемый баланс территории приведён в таблице.

Таблица 3.1-2

Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в границах проектирования | 55,70 | 100,00 |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 16,33 | 29,32 |
| 2 | Зона малоэтажной жилой застройки | 2,91 | 5,22 |
| 3 | Зона административно-делового и торгового назначения | 2,94 | 5,28 |
| 4 | Зона объектов детских дошкольных учреждений | 1,12 | 2,01 |
| 5 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,18 |
| 6 | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 0,37 | 0,66 |
| 7 | Зона озеленения общего пользования | 0,95 | 1,71 |
| 8 | Зона санитарно-защитного озеленения, территорий уклоном более 15% | 16,3 | 29,26 |
| 9 | Зона улично-дорожной сети | 14,68 | 26,36 |

  - Расчёт численности населения и объёмов жилого фонда

Основой для разработки планировочных решений проектируемой территории является генеральный план муниципального образования «Копыловское сельское поселение» Томского района Томской области, утвержденный решением 15 собрания Совета муниципального образования «Копыловское сельское поселение» Томского района Томской области № 15.2 от 30.12.2013 г.

Проектом планировки предусмотрено строительство домов с приусадебными земельными участками, площадь которых варьирует от 1800 кв.м до 2000 кв.м и малоэтажных многоквартирных домов.

В соответствии с постановлением Администрации Копыловского сельского поселения № 186 от 02.12.2014 г., земельные участки будут предоставлены многодетным семьям и иным льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства с последующим предоставлением в собственность бесплатно.

Средняя численность домохозяйства принята равной 5,2 человек – в индивидуальных домах с приусадебными земельными участками, 3,0 человек – в многоквартирных малоэтажных жилых домах.

Расчетная численность населения и общая площадь жилищного фонда представлены в таблице 3.2-1.

Таблица 3.2-1

Расчетная численность населения и общая площадь жилищного фонда

| Вид жилой застройки | Количество жилых образований, ед. | Общая площадь жилых образований, тыс. кв.м | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 83 | 8,6 | 430 |
| 4-х этажные многоквартирные жилые дома | 5 | 10,0 | 500 |
| Многоквартирные жилые дома средней этажности | 2 | 5,5 | 320 |
| Всего | 88 | 24,1 | 1250 |

Общая площадь жилищного фонда достигнет на расчетный срок 24,1 тыс. кв. Общая площадь жилищного строительства в течение расчетного срока составит 18,2 тыс. кв.м, в том числе:

- 8,2 тыс. кв.м – индивидуальные жилые дома;

- 10,0 тыс. кв.м – 4-х этажные многоквартирные жилые дома.

Численность населения проектируемой территории составит около 1250 человек (в т.ч.  930 на застраиваемой территории).

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда принята равной 20 кв.м на 1 человека.

  - Расчёт учреждений обслуживания населения

Проектом предусмотрены все необходимые учреждения первичного обслуживания расчётного населения. Учтены рекомендации генерального плана муниципального образования «Копыловское сельское поселение» по размещению на проектируемой территории объектов муниципального значения.

В расчетах проектных мощностей учреждений использованы рекомендации СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональные нормативы градостроительного проектирования Томской области.

Перечень учреждений обслуживания населения с указанием проектных мощностей приведен в таблице 3.2-1.

Таблица 3.2-1

Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Нормативный показатель | Требуется по нормам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 % | 220 | Планируется строительство дошкольного образовательного учреждения проектной мощностью 220 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | Уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% | 375 | Планируется организация обучения детей в общеобразовательном учреждении за пределами проектируемой территории |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10 % общего числа школьников | 40 | Планируется обслуживание населения за пределами проектируемой территории |
| 4 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 300 кв.м торговой площади на 1 тыс. человек | 280 | Планируется размещение на проектируемой территории предприятий торговли общей торговой площадью 510 кв.м |
| 5 | Предприятие общественного питания | место | 40 мест на 1 тыс. человек | 37 | Планируется размещение на проектируемой территории предприятия общественного питания на 40 мест |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек | 6 | Планируется организация на проектируемой территории 6 рабочих мест для бытового обслуживания населения |

В границах проектируемой территории запланировано строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, физкультурно-спортивных сооружений открытого типа, предприятий торговли общей торговой площадью около 510  кв.м, предприятия общественного питания на 40 мест, помещений для осуществления коммерческой деятельности, станции технического обслуживания автомобилей, организация 6 рабочих мест для бытового обслуживания граждан.

Обслуживание населения общеобразовательными школами, учреждениями здравоохранения, культуры, социального обеспечения и иными учреждениями рекомендуется за пределами проектируемой территории в границах п. Рассвет.

  - Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети

Внешний транспорт

В соответствии с генеральным планом поселения проектом предусматривается строительство автомобильной дороги регионального значения южнее д.Кусково с путепроводом через железную дорогу и полной двухуровневой транспортной развязкой с существующей автодорогой регионального значения. Придорожная полоса проектируемой автодороги будет являться северной границей планируемой застройки.

В соответствии с решениями проекта планировки потребуется организация двух новых съездов с автодороги регионального значения: один на верхнюю, второй на нижнюю террасы застройки.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть проектируется в соответствии с решениями по планировке территории, условиями рельефа, с учётом действующих градостроительных нормативов.

В структуру улично-дорожной сети проектируемой территории входят:

- улицы в жилой застройке (главные);

- улицы в жилой застройке (основные);

- улицы в жилой застройке (второстепенные);

- хозяйственные проезды.

Сведения по протяжённости улично-дорожной сети приведены в таблице 3.4-1.

Ширина проезжей части принята для главных и основных улиц – 7 м, для второстепенных улиц - 5,5 м.  Ширина хозяйственного проезда 4 метра.

Средняя плотность улично-дорожной сети осваиваемых территорий на расчётный срок  составит 10,6 км/кв.км, зона улично-дорожной сети будет занимать 26 % территории, что является высоким показателем  плотности жилой застройки.

Таблица 3.4-1

Протяжённость проектируемых улиц и дорог

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | км | 2,25 |
| 2 | Основные улицы | км | 2,05 |
| 3 | Второстепенные улицы | км | 0,43 |
| 4 | Хозяйственные проезды | км | 1,2 |
|  | ИТОГО: |  | 5,93 |
|  | Плотность улично-дорожной сети: | км/кв.км | 10,6 |

Пропуск общественного транспорта предполагается по улице строителей с организацией  автобусной остановке в районе проектируемого общественного центра.  Классификация улично-дорожной сети приведена на чертеже проекта планировки ПП-2.

Хранение личного автотранспорта

Проектом принята автомобилизация на расчётный срок 400 автомобилей на 1000 жителей ,таким образом,  парк автомобилей составит 500 единиц. Высокий уровень автомобилизации населения принят в связи с неразвитостью системы общественного пассажирского транспорта на данных территориях, что предполагает использование личного автомобиля для ежедневных поездок. Хранения личного автотранспорта планируется на приусадебных участках граждан, на открытых парковках для зоны малоэтажной многоквартирной застройки. Парковки при зданиях общественного назначения планируется размещать на прилегающих территориях в зонах улично-дорожной сети.

  - Инженерное обеспечение территории

    - Водоснабжение

Проектом принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды.

Для обеспечения перспективного развития данной территории необходимо выполнить строительство новых сетей водоснабжения, вдоль проектируемых улиц.

В качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно - питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно - техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд жилого района.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды принято 250,00 л/сут , согласно СНиП 2.04.02-85.

Удельное водопотребление на полив зеленных насаждений, проездов и т.п. принято 50,00 л/сут  на человека.

Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 3.5.1-1

Расчёт потребности водопотребления жилым фондом

| № п./п. | Наименование | В индивидуальных домах | В 4-х этажных многоквартирных домах | Всего по поселку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество человек | 430 | 500 | 930 |
|  | Принятая норма водопотребления дома с централизованным горячим водоснабжением, присоединяемой к сетям водопровода и канализации, оборудованной ваннами | 180,00 | 250,00 |  |
| 2 | Среднесуточный расход, куб.м/сут | 77,40 | 125,00 | 202,40 |
| 3 | Принятый коэффициент суточной неравномерности K сут. Мax | 1,20 | 1,20 |  |
| 4 | Максимальный суточный расход, куб.м/сут | 92,88 | 150,00 | 242,88 |
| 5 | Неучтенные расходы, куб.м/сут (20%) | 18,58 | 30,00 | 48,58 |
|  | ИТОГО: | 111,46 | 180,00 | 291,46 |

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчётом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Тушение пожара:

- расчётное число одновременных пожаров - 1, расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара -15,00 л/с, расчётный расход воды для тушения внутреннего пожара – 2,50 л/с;

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров:

qпож = 1 (15,00+2,50) = 17,50 л/с=189,00 куб.м/сут

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Таблица 3.5.1-2

Водопотребление объектами социально-культурно-бытового назначения дополнительно размещаемых на проектируемой территории

| № п/п | Наименование | Количество | Потребление воды, куб.м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принятая норма водопотребления, л/сут | На расчётный срок (2033 г), куб.м/сут |
| 1 | Детский сад, место | 220,00 | 105,00 | 23,10 |
| 2 | Магазины: промтоварные | 22,00 | 16,00 | 0,35 |
| 3 | Предприятия общественного питания: | 11,00 | 12,00 | 0,13 |
|  | ИТОГО: |  |  | 23,58 |

Таблица 3.5.1-3

Суммарное водопотребление

| № п./п. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб.м/сут | В т.ч. социально-культурные нужды, расход воды, куб.м/сут | Противопожарные нужды, расход воды, куб.м/сут | Полив, расход воды, куб.м/сут | Всего расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 291,46 | 23,58 | 189,00 | 46,50 | 526,96 |

    - Водоотведение

Мощность существующих канализационных очистных сооружений (далее КОС)  достаточна для покрытия  потребности в   очистке сточных вод  новой территории п. Рассвет.

Проектом предусмотрено:

Для обеспечения перспективного развития данной территории необходимо выполнить:

- строительство новых сетей водоотведения (самотечных и напорных), вдоль проектируемых улиц;

- строительство новой канализационной насосной станции, для перекачивания стоков на существующие канализационные очистные сооружения.

Сети канализации выполнить из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. При производстве работ руководствоваться требованиями и нормами СНиП 3. 05. 04 – 85.При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями все работы вести согласно СНиП III – 8 – 76 п. 3.40, СНиП III - 42 – 80 п. 1.90.

Таблица 3.5.2-1

Расчёт потребности водоотведения  жилым фондом

| № п./п. | Наименование | В индивидуальных домах | В 4-х этажных многоквартирных домах | Всего по поселку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество человек | 430 | 500 | 930 |
|  | Принятая норма водопотребления дома с централизованным горячим водоснабжением, присоединяемой к сетям водопровода и канализации, оборудованной ваннами | 180,00 | 250,00 |  |
| 2 | Среднесуточный расход, куб.м/сут | 77,40 | 125,00 | 202,40 |
| 3 | Принятый коэффициент суточной неравномерности K сут. Мax | 1,20 | 1,20 |  |
| 4 | Максимальный суточный расход, куб.м/сут | 92,88 | 150,00 | 242,88 |
| 5 | Неучтенные расходы, куб.м/сут (20%) | 18,58 | 30,00 | 48,58 |
|  | ИТОГО: | 111,46 | 180,00 | 291,46 |

Норма водоотведения бытовых сточных вод принята 250,00 л/сут и соответствуют нормам водопотребления, без учета расхода на противопожарные нужды и полив.

Система водоотведения рекомендуется раздельная.

Таблица 3.5.2-2

Водоотведение объектами социально-культурно-бытового назначения дополнительно размещаемых на проектируемой территории

| № п/п | Наименование | Количество | Потребление воды, куб.м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принятая норма водопотребления, л/сут | На расчётный срок (2033 г), куб.м/сут |
| 1 | Детский сад, место | 220,00 | 105,00 | 23,10 |
| 2 | Магазины: промтоварные | 22,00 | 16,00 | 0,35 |
| 3 | Предприятия общественного питания: | 11,00 | 12,00 | 0,13 |
|  | ИТОГО: |  |  | 23,58 |

Таблица 3.5.2-3

Суммарное водоотведение

| № п./п. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб.м/сут | В т.ч. социально-культурные нужды, расход воды, куб.м/сут | Всего, расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 291,46 | 23,58 | 315,05 |

    - Теплоснабжение

В основе энергообеспеченности заложена газификация. На основании газификации во всех инженерных расчётах предусмотрено:

-  оснащение жилых домов газовыми плитами;

- индивидуальные автоматизированные системы отопления и горячего водоснабжения домов будут работать на газе.

    - Газоснабжение

Природный газ планируется использовать на следующие нужды:

- отопление и нужды коммунально-бытовых и промышленных потребителей;

- приготовление пищи (газовые плиты) в жилых домах не выше 10 эт.

Система газоснабжения проектом принята смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Характеристика проектируемых газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 0,003 МПа и высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- размещение относительно земли – подземное, надземное;

- назначение в системе газораспределения – распределительные;

- принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

- материал:  газопроводы высокого давления – сталь, газопроводы низкого давления – сталь, полиэтилен.

Расчёты расходов газа для населения выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год согласно методическим рекомендациям, в соответствии с прогнозом численности населения:

- на автономное отопление и горячее водоснабжение усадебных жилых домов и малоэтажных  жилых домов –1100 куб.м /год на 1 чел.

Расходы природного газа для снабжения жилого фонда и объекты социально-культурного и культурно-бутового обслуживания представлены в таблице 3.5.4-1.

Таблица 3.5.4-1

Суммарный расход газа населением

| Количество человек | Жилой фонд | Объекты социально-культурного и культурно-бутового обслуживания | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м/год | куб.м/час | куб.м/год | куб.м/час | куб.м/год | куб.м/час |
| 930 | 1 023 000 | 487 | 255 750 | 122 | 1278750 | 609 |

В перспективе на данной территории предлагается строительство нового газораспределительного пункта.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

    - Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупнённым нормам в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 12 Н.

Расчётные электрические нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950кВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23кВт.  Приведённые укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.5.5-1

Электрические нагрузки п. Рассвет

| Численность населения, чел | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год | Максимальная электрическая нагрузка, ч/год | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 930 | 883 500 | 3 813 000 | 2,46 |

По плану развития электрических сетей в п. Рассвет планируется установка двух новых трансформаторных подстанций (ТП).

    - Связь и информация

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Для многоквартирных жилых домов коэффициент семейности принято 3,0, количество индивидуальных участков 83. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Потребное количество номеров составит 300 номеров.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Вывоз мусора с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

Очистка от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры ёмкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество твёрдых бытовых отходов при норме 300 кг на 1 чел/год составит 279 тонн.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями.

Мероприятия по уборке территорий общего пользования:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смёта;

- поливка проезжих частей улиц, зелённых насаждений;

- уборка снега с вывозом на снегоотвалы или снегоплавильные станции;

- установка урн для мусора;

Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 5-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ. состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 55,70 | 55,70 |
| 1.1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | -"- | 5,22 | 16,33 |
| 1.1.2 | Зона малоэтажной жилой застройки | -"- | - | 2,91 |
| 1.1.3 | Зона административно-делового и торгового назначения | -"- | - | 2,94 |
| 1.1.4 | Зона объектов детских дошкольных учреждений |  | - | 1,12 |
| 1.1.5 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | -"- | - | 0,1 |
| 1.1.6 | Зона объектов транспортной инфраструктуры |  | - | 0,37 |
| 1.1.7 | Зона озеленения общего пользования | -"- | 43,87 | 0,95 |
| 1.1.8 | Зона санитарно-защитного озеленения | -"- |  | 16,3 |
| 1.1.9 | Зона улично-дорожной сети | -"- | 6,61 | 14,68 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 320 | 1250 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 23 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади квартир | 5,9 | 24,1 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 3 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 5,9 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 18,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа |  | - | 10,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 8,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | - | 220 |
| 4.2 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | - | 510 |
| 4.3 | Предприятия общественного питания | место | - | 40 |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 6 |
| 4.5 | Станции технического обслуживания | объект | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 5,93 |
|  | Главные улицы | км | - | 2,25 |
|  | Основные улицы | -"- | - | 2,05 |
|  | Второстепенные улицы | -"- | - | 0,43 |
|  | Хозяйственные проезды | -"- | - | 1,20 |
| 5.2 | Автомобилизация населения | автомоб. | - | 400 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | - | 526,96 |
| 6.2 | Водоотведение | -"- | - | 315,05 |
| 6.3 | Электропотребление | МВт | - | 2,46 |
| 6.4 | Общее потребление газа | тыс. куб.м/год | - | 1278,75 |
| 6.5 | Связь | номеров | - | 300 |

# Footnotes

При выполнении раздела  использованы материалы сайта «Реформа ЖКХ». Режим доступа: https://www.reformagkh.ru/.

При расчете средней численности многодетной семьи учтены исследования Прокофьевой Л. «Тенденции изменения семейной структуры населения России» // Режим доступа: http://opec.ru/1633074.html - Загл. с экрана.